# Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót remontowych

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Katowicach

ul. Brynicy 3

Przedmiot zamówienia:

Remontem objęte jest wykonanie remontu ogrodzenia w Zespole Szkół

Gastronomicznych w Katowicach ul. Brynicy 3.

Zakres robót:

- Rozebranie murów ogrodzeniowych do poziomu fundamentów.

- Odtworzenie murów ogrodzeniowych z cegły pełnej z zachowaniem

pierwotnych parametrów wysokości i grubości murów.

- Przemurowanie słupów ceglanych.

- Uzupełnienie czap słupów z zachowaniem oryginalnego kształtu wielkości

detalu.

- Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły pełnej.

- Montaż ogrodzenia systemowego z drewna impregnowanego ciśnieniowo

malowanego drewnochronem w kolorze brązowym w miejsce

zdemontowanych skorodowanych ram stalowych wypełnionych siatką.

- Wykonanie robót objętych przedmiarem robót.

Wymagania ogólne:

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać

aprobaty techniczne, świadectwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi

normami lub atesty. Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.

- Inwestor nie wskazuje miejsca składowania gruzu. Oferent winien dołączyć

do ofert informację gdzie będzie składowany gruz, kto będzie go przewoził i

składował.

3.Prace prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano-Montażowych.

4.Roboty należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

Prawa Budowlanego, BHP i p.poż. z uwzględnieniem norm technicznych

oraz technologii wykonania robót.

5. W kalkulacji poszczególnych pozycji należy ująć wszystkie rodzaje

materiałów, maszyn i materiałów pomocniczych objętych określonymi

pozycjami katalogowymi. Wszystkie braki będą traktowane jako błędnie

sporządzone kalkulacje.

6. Zespół Szkół Gastronomicznych zabezpiecza dostęp wody i energii

elektrycznej nie odpłatnie do celów wykonania przedmiotowego zakresu remontu.