Katowice, dn. 09.05.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka zwraca się z zapytaniem o cenę Wykonania Komputerowej sieci strukturalnej wraz z wymianą, konfiguracją switchy, oraz AP w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach przy ul. Roździeńskiej 25 wraz z opracowaniem koncepcji rozwiązania oraz dokumentacji powykonawczej.

1. 	Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego.

67 punktów logicznych (PL) (zastosowanie pojedynczych, podwójnych oraz potrójnych gniazd – do uzgodnienia z zamawiającym)

2.	Minimalne wymagania wydajności elementów / systemu okablowania strukturalnego:

- Kategoria 5 / Klasa E oraz RJ45 jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej.

- Kable nie ekranowane, wyprowadzone (od tyłu) z panela rozdzielczego (patchpanel) nowej szafy teleinformatycznej.

- Do każdego punktu dostępowego należy doprowadzić oddzielny kabel 4 parowy.

- Na odcinku od punktu dystrybucyjnego do gniazdka nie można wykonywać łączy.

- Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 m.

- Kable należy układać wzdłuż ścian budynku, w przestrzeni sufitu podwieszanego, (należy przestrzegać zalecenia, aby maksymalne zagięcie kabla nie było mniejsze niż 6x średnica kabla lub zgodnie z normą katalogową), w systemach koryt kablowych. Zejścia kabli do gniazdek instalowanych na wysokości - obok istniejących gniazdek energetycznych wykonać również w systemach koryt kablowych, lub w dogodnych miejscach po akceptacji zamawiającego.

3. 	System okablowania powinien spełniać wszystkie poniższe wymagania:

- Rozwiązanie ma być objęte gwarancją producenta na okres minimum 2 lat (lub 25 lat  gwarancji przy certyfikowanej sieci - opcja) obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki organizujące i szafy z wyposażeniem;

- wszystkie komponenty okablowania strukturalnego mają być zgodne z wymaganiami norm, co najmniej na Kategorię 5e wg ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2002 wyd. drugie;

- Punkt logiczny (PL)= Gniazdo RJ45

- Wykonawca zobowiązany jest do ukazania dokumentów potwierdzających status certyfikowanego instalatora. (opcja certyfikowana)

4.	Szafa o parametrach:

- szafa w standardzie 19”, o wysokości 9U

- perforowane drzwi z przodu z możliwością montażu lewe-prawe;

- zdejmowane osłony boczne;

- nośność 100 kg lub więcej, głębokość 55 cm lub więcej, szerokość 60 cm lub więcej;

- szafa powinna zawierać trzy (3) panele 19” 24 port dla przewodów nieekranowanych;

- szafa powinna zawierać co najmniej jedną listwę zasilającą min 7 gniazd  19” z zabezpieczeniem.

- Szafa powinna zawierać przynajmniej jedną półkę oraz wystarczające ilości uchwytów do dystrybucji kabli patchcordowych.

- Wykonawca zapewnia wyposażenie szafy w odpowiednią ilość patch-cable. (67 szt.)

5. 		Switch 3x 24 porty lub 1x 48 i 1x 24.

Switch zarządzany, w standardzie 802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x flow control, 802.3ad LACP, 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), RSTP. MSTP,802.1Q/p VLAN, 802.1X port access authentication.

- Switch należy podłączyć i skonfigurować pod istniejący Routing (routing wirtualny dostarczany przez TP S.A., wraz z przepięciem istniejącego sprzętu i konfiguracją w nowej sieci.

6.		Akces Point dwie (2) sztuki.

Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej działający w standardzie Wireless-N obejmujący zasięgiem miejsca wskazane przez zamawiającego.

7.	Opracowanie koncepcji rozwiązania

- Opracowanie koncepcji wykonania sieci okablowania strukturalnego obejmującego sieć komputerową należy wykonać w oparciu o wizję lokalną lub informację zamawiającego. Przedłożona koncepcja ma uwzględniać wytyczne zawarte w w/w zapytaniu oraz rozmieszczenie punktów PL zgodnie z wytycznymi podanymi przez zamawiającego.

- Na podstawie koncepcji rozwiązania, będzie wykonana sieć strukturalna „pod klucz” oraz dokumentacja powykonawcza wraz z optymalnym wykorzystaniem istniejących „przejść” w elementach budowlanych.

8.	Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie pomiarów

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej okablowania strukturalnego w wersji papierowej oraz elektronicznej.

- Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli miedzianych powinny zostać wykonane pomiary dynamiczne (opcja certyfikowana).

- Wykonanie pomiarów i badań kanałów transmisyjnych oraz łącz stałych instalacji sieci logicznej na zgodność z kategorią min. 5/klasą E. (opcja certyfikowana)

- Wyniki pomiarów dynamicznych wykonane miernikiem okablowania powinny zostać zamieszczone w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej oraz przekazane Zamawiającemu na płycie CD lub DVD w formacie PDF i w domyślnym formacie zapisu oferowanym przez miernik. (opcja)

9.		Demontaż i utylizacja dotychczasowego okablowania wraz z punktami dystrybucyjnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania i utylizacji istniejącego (starego) okablowania strukturalnego w budynku Szkoły.

- Miejsca po demontażu powinny zostać naprawione i zamalowane farbą w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Sieć należy pozostawić wykonaną w komplecie, skonfigurowaną i działającą w strukturach sprzętu u zamawiającego po odebraniu przez zamawiającego.

Zapytanie wykonał:

Sebastian Szymik

Informacji administracyjnych udziela kierownik ds. gospodarczych pod nr telefonu: 32 256-98-23

Informacje techniczne można uzyskać pod nr telefonu: 602-702-482.